Танки-охладители

M1 – от 100 до 300 л, M2 – от 400 до 2500 л, M3 от 1500 до 8000 л., M4 от 1000 до 3000 л.

Обозначение и комплектность холодильных установок:

- M1 и M2 – установка, включающая в себя:

  - резервуар вертикально-цилиндрической формы открытого типа на 100...2500 литров молока с испарителем и открываемой крышкой;

  - автоматическую мешалку с мотор редуктором;

  - систему электроуправления;

  - компрессорно-конденсаторный агрегат (ККА);

  - магистрали нагнетания и всасывания;

  - мерная линейка.

- M3 – установка, включающая в себя:

  - резервуар горизонтально-цилиндрической формы закрытого типа на 1500...20000 литров молока с испарителем и люком;

  - автоматическую мешалку с мотор редуктором;

  - систему автоматической мойки;

  - систему электроуправления;

  - компрессорно-конденсаторный агрегат (ККА);

  - магистрали нагнетания и всасывания;

  - мерная линейка.

- M4 – установка, включающая в себя:

  - резервуар вертикально-цилиндрической формы закрытого типа на 1500...3000 литров молока с испарителем и люком;

  - автоматическую мешалку с мотор редуктором;

  - систему автоматической мойки;

  - систему электроуправления;

  - компрессорно-конденсаторный агрегат (ККА);

  - магистрали нагнетания и всасывания;

  - мерная линейка.

Быстрое охлаждение больших объемов молока, достигается за счет мощных ККА и увеличенной площади испарителя. Опционально возможна комплектация электронным датчиком объема жидкости в резервуаре.

Техническая спецификация

Серия молокоохладителей M1

| Модели | Питание | Объем, л | Размеры, мм | Агрегат, л. с. | Масса, кг* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | макс.* | Норма* | D* | Н1* | Н2* | НЗ* | MxN* | А* | ВхЕ* |  |  |
| 100 | 2Д | 220В | 105 | 100 | 580 | 885 | 1110 | 1500 | 344x332 | 315 | 380x370 | 0,33 | 55 |
| 200 | 3Д |  | 212 | 200 | 750 | 1030 | 1180 | 1800 | 457x437 | 390 | 480x500 | 0,33 | 72 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 76 |
| 300 | 3Д |  | 312 | 300 | 923 | 1120 | 1410 | 2000 | 556x558 | 405 | 600x600 | 0,5 | 100 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 110 |

Примечание:

2ДМ: 2 дойки, монофазный 220В, 50 Гц.

3ДМ: 3 дойки, монофазный 220В, 50 Гц.

* - Расчетные величины.

Серия молокоохладителей M2

| Модели | Питание * | Объем, л * | Размеры, мм * | Агрегат | Масса, кг * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | М | макс. | норма | L | D | Н1 | Н2 | НЗ | М | N | R | S | А | В | л. с. |  |
| 400 |  | 3Д |  | 220В1Ф | 470 | 430 | 1960 | 1218 | 895 | 1125 | 2150 | 700 | 540 | 830 | 850 | 570 | 630 | 0,5 | 170 |
|  | 2Д |  | 380В ЗФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 | 1,2 | 190 |
| 500 |  | 3Д |  | 220В1Ф | 573 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 1 | 180 |
|  | 2Д |  | 380В ЗФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 | 1,5 | 195 |
| 600 |  | 3Д | 380В ЗФ | 220В1Ф | 690 | 650 | 1950 |  | 1010 | 1240 | 2250 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 200 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 | 2 | 215 |
| 800 |  | 3Д | 380В ЗФ | 220В1Ф | 880 | 800 | 2270 | 1390 | 970 | 1300 | 2420 | 820 |  | 950 |  |  | 910 | 1,2 | 235 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 2,3 | 240 |
| 1000 |  | 3Д | 380В ЗФ | 220В 1Ф | 1088 | 1000 |  |  | 1145 | 1460 | 2600 |  |  |  | 880 | 570 | 1070 | 2 | 255 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 3 | 265 |
| 1200 |  | 3Д | 380В ЗФ | 220В 1Ф | 1330 | 1200 | 2380 | 1600 | 1165 | 1480 | 2800 | 930 |  | 1104 |  | 570 | 1070 | 2 | 315 |
|  | 2Д |  |  | - |  |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 3,5 | 335 |
| 1300 |  | 3Д | 380В ЗФ | - | 1468 | 1390 | 2380 |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 2,3 | 315 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 4 | 365 |
| 1500 |  | 3Д | 380В ЗФ | - | 1638 | 1600 | 2380 |  | 1260 | 1575 | 2900 |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 2,3 | 325 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 4 | 365 |
| 2000 |  | 3Д | 380В ЗФ | - | 2100 | 2000 | 2480 | 1750 | 2400 | 2575 | 3100 |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 2,3 | 365 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 4 | 415 |

Примечание:

2ДМ: 2 дойки, монофазный 220В, 50 Гц.

3ДМ: 3 дойки, монофазный 220В, 50 Гц.

2ДТ: 2 дойки, трехфазный 380В, 50 Гц.

3ДТ: 3 дойки, трехфазный 380В, 50 Гц.

* - Расчетные величины.

Серия молокоохладителей M3

| Модели | Объем, л * | Размеры, мм * | Ножки | Агрегат * | Мощн Л.С. | Масса, кг * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | макс. | норма | L | D | Н1 | Н2 | НЗ | № | X, мм | Y,mm | тип № | А | В | С | Е | F |  |  |
| 2000 | 3Д | 2200 | 2000 | 2360 | 1415 | 1644 | 1835 | 2305 | 4 | 900 | 1250 | Сплит | 1400 | 1390 | 1230 | 630 | 2840 | 1x3 | 500 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  | 1460 |  |  | 1x5 | 510 |
| 2500 | 3Д | 2770 | 2500 | 2900 |  |  |  |  |  |  | 1780 |  | 1500 |  | 1230 |  | 3460 | 1x3,5 | 550 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  | 1460 |  |  | 1x6,5 | 600 |
| 3000 | 3Д | 3220 | 3000 | 3190 |  |  |  |  |  |  | 1900 |  | 1460 |  | 1230 |  | 3750 | 1x4 | 620 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  | 1460 |  |  | 1x8,5 | 680 |
| 4000 | 3Д | 4380 | 4000 | 2865 | 1700 | 2000 | 2090 | 2500 |  | 1120 | 1530 |  | 1500 |  | 1460 |  | 3430 | 1x5 | 720 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 | 1720 |  |  |  | 1x10 | 770 |
| 5000 | 3Д | 5400 | 5000 | 3675 |  |  |  |  |  |  | 2080 |  |  | 1500 | 910 | 950 | - | 1x6,5 | 570 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 | 1150 | 1250 | - | 1x13 |  |
| 6000 | 3Д | 6370 | 6000 | 4175 |  |  |  |  | 6 |  | 1290 |  |  | 1500 | 910 | 950 |  | 1x8,5 | 670 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 2x8,5 |  |
| 8000 | 3Д | 8200 | 8000 | 5300 | 1620 | 2000 | 2090 | 2500 | 8 |  | 1290 |  |  | 1500 | 910 | 950 |  | 1x8,5 | 850 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 2x8,5 |  |
| 16000 | 2Д | 16200 | 16000 | 5700 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 12 | 570 | 1670 |  | 1070 | 1600 | 940 | 850 | - | 4x7,5 | 1000 |

Примечание:

2ДТ: 2 дойки (время охлаждения ~2,5 часа 0,5 объема), трехфазный 380В, 50 Гц.

3ДТ: 3 дойки (время охлаждения ~2,5 часа 0,25 объема), трехфазный 380В, 50 Гц.

* - Расчетные величины.

Серия молокоохладителей M4

| Модели | Объем, л | Размеры, мм | Ножки, мм | Агрегат, мм | Мощность л. с.* | Масса, кг * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | макс. | норма | L | D | Н1 | Н2 | М | N* | R* | S* | А* | В* |  |  |
| 500 |  | 3Д | 550 | 500 | 2400 | 910 | 1250 | 1580 | 930 | 540 | 1104 | 880 | 560 | 1070 | 2 | 320 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 3 | 340 |
| 600 |  | 3Д | 650 | 600 | 2550 | 980 |  |  |  |  |  |  | 570 | 1070 | 2 | 360 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 3,5 | 380 |
| 800 |  | 3Д | 850 | 800 | 2550 | 1100 |  |  |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 2,3 | 380 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 4 | 400 |
| 1000 |  | 3Д | 1200 | 1000 | 2550 | 1380 |  |  |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 2,3 | 400 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 4 | 420 |
| 1500 |  | 3Д | 1600 | 1500 | 2550 | 1490 |  |  |  |  |  | 900 | 710 | 900 | 3 | 430 |
|  | 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 | 890 | 1280 | 5 | 520 |
| 2000 |  | 3Д | 2100 | 2000 | 2720 | 1690 |  |  |  |  |  | 1000 | 650 | 1110 | 3,5 | 480 |
|  | 2Д* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 910 | 1500 | 6,5 | 420 |
| 2500 |  | 3Д | 2600 | 2500 | 2720 | 1870 |  |  |  |  |  | 1000 | 800 | 1110 | 4 | 500 |
|  | 2Д* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 910 | 1500 | 8,5 | 500 |
| 3000 |  | 3Д | 3100 | 3000 | 3400 | 1880 | 1280 | 1480 |  |  |  | 1400 | 800 | 1110 | 4 | 550 |
|  | 2Д* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 910 | 1500 | 8,5 | 550 |

Примечание:

2ДМ:  2 дойки, монофазный 220В,  50 Гц.

3ДМ:  3 дойки, монофазный 220В,  50 Гц.

2ДТ:  2 дойки, трехфазный 380В,  50 Гц.

3ДТ:  3 дойки, трехфазный 380В,  50 Гц.

* - Расчетные величины